Kamieniec Ząbkowicki, dnia 17 02 2020r.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: OHZ/SII/02/1.PF/2020

OGŁOSZENIE

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ 
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADANIA PN:

„Modernizacja udojni w oborze nr 6 na terenie Gospodarstwa Starczów II”

# I. Zamawiający:

# Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

Tel: Sekretariat: 74/817 32 14, informacja o zamówieniu – tel: 734 869 609 Inwestycje

# lub  – tel. 695 070 632 Kierownik Gospodarstwa Starczów

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] oraz  załączniki dostępne na stronie http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

II. Termin i miejsce złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, w terminie do dnia 5.03.2020r. do godz. 14:00.

III. Wyniki postępowania

Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn:

„Modernizacja udojni w oborze nr 6 na terenie Gospodarstwa Starczów II”

# I. Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest modernizacja udojni dla 155 krów mlecznych polegająca na demontażu istniejącej udojni oraz dostawa, montaż, uruchomienie nowej udojni typu „rybia ość” na 2 x 8 stanowisk.

# Opis zadania

# Demontaż starej udojni (Zamawiający zakłada odzysk elementów starej udojni i ich zmagazynowanie)

# Opracowanie wytycznych na potrzeby modernizacji udojni w branży budowlanej i instalacyjnej

# Harmonogram robót (wraz z uzgodnieniami między branżowymi)

# Wygrodzenia hali typu Rybia Ość 2 x 8, kąt ustawienia krów w stosunku do krawędzi kanału udojowego od 46° do 54°

# Wygrodzenia ocynkowane, bramki wejściowa i wyjściowa sterowane podciśnieniowo 
bariera piersiowa regulowana, bariera tylna z osłonami gnojowymi.

# Wygrodzenia pomiędzy kanałem dojarza a poczekalnią,

# Wyposażenie hali udojowej w:

# stanowiska udojowe w ilości 16 sztuk wyposażone w automatyczne ściąganie aparatu udojowego, możliwość masażu przed i po udoju, pulsator elektroniczny zainstalowany w wodoodpornej obudowie poniżej krawędzi platformy udojowej

# mierniki mleka ( dla każdego stanowiska udojowego) z możliwością badania obecności krwi w mleku oraz poziomu przewodności mleka - miernik musi posiadać certyfikat IKAR,

# automatyka doju - automatyczne ściąganie aparatu udojowego oraz automatyczne uruchomienie doju w czasie podłączania krowy przez dojarza bez wykonywania dodatkowych czynności,

# rurociągi mleczne, myjące oraz podciśnieniowe - odpowiadające normom ISO,

# stanowiska mycia składne na czas doju,

# zintegrowaną jednostkę końcową ze stali nierdzewnej o pojemności przynajmniej 65 litrów wraz z pompą mleczną, regulatorem poziomu i filtrem do mleka,

# myjnię automatyczną z zintegrowanym zbiornikiem ze stali nierdzewnej i grzałkami,

# agregat próżniowy z falownikiem,

# system zarządzania stadem,

# centralna jednostka sterująca, umożliwiająca czasową pracę bez włączonego komputera

# 160 szt. transponderów identyfikujących krowy

# 160 aktywometrów które monitorują aktywność każdej z krów 
Przesyłanie danych od aktywometru do kontrolera systemu nie rzadziej niż co 60 minut

# Na hali musi być zainstalowany system dezynfekcji gum strzykowych uruchamiany automatycznie zawsze po zdjęciu aparatu udojowego z krowy. 
System musi umożliwiać zastosowanie środków dezynfekcyjnych

# Montaż dostarczonych urządzeń przez Autoryzowanego Dealera,

# montaż tymczasowej dojarki przewodowej umożliwiającej dój na 8 stanowisk równocześnie, Stanowiska udojowe w tymczasowej udojni muszą posiadać możliwość masażu przed i po doju właściwym.

# Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający ciągłą produkcję mleka i  udój krów na oborze numer 6 – dwa doje dziennie po 155 krów

# Na powierzchni platformy udojowej musza być zainstalowane maty o grubości przynajmniej 15 mm.

- Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 roku.

- Pozostałe  warunki

- Warunki gwarancji na urządzenia:

  - min 24 miesiące

  - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w odległości umożliwiającej dojazd w czasie 1,5 godziny od zgłoszenia awarii

- Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami, sprzątaniem po robotach, itd.

- Oględziny po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

- Do oferty należy załączyć oświadczenia o sytuacji finansowej firmy oraz o niezaleganiu do ZUS i US.

- Referencje na podobne roboty min. 2 w ciągu ostatnich 3 lat – załącznik nr 3

# Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dla zapytania ofertowego:

„Modernizacja udojni w oborze nr 6 na terenie Gospodarstwa Starczów II”

Zamawiający:

# Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

NIP: 887-001-09-89

WYKONAWCA:

# Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW : Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………

Nr faksu ………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..

4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

| lp | Opis zadania | Cena netto | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja udojni w oborze nr 6 na terenie Gospodarstwa Starczów II zgodnie ze specyfikacją. |  |  |

- OKRES GWARANCJI WYNOSI……………… miesięcy.

- OKRES RĘKOJMI WYNOSI ……………… miesięcy.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert

- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………					………………………………………………….

Miejscowość, data			           podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT *)

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………..

Numer tel.

…………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto | Okres realizacji zamówienia | Nazwa, adres. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dnia ………………………				………………………………………..

podpis i pieczęć osób upoważnionych

* Wraz z poświadczonymi referencjami w załączeniu.